## Slide 1
保护模式

## Slide 2: 8088，8086
p实模式下，段在内存中固定的位置（物理地址 = 段值*16 + 偏移”）；通过改变段寄存器的值，我们可以随心所欲的访问内存任何一个单元；而丝毫不受到限制，不能对内存访问加以限制，也就谈不上对系统的保护。因此，在实模式下是无法构造现代意义的操作系统的。
p内存中每个字节的地址能由不止一个的段基址加偏移表示，比如
04808能够由047C:0048, 047D:0038,047E:0028或047B:0058表示，分段地址之间的比较将复杂化。

## Slide 3: 80286
p16位的保护模式下，段不在固定的位置，甚至可以不在内存中
（虚拟内存技术），内存中存储的只是当前程序运行需要的指令和 数据，为了向前兼容，仍然使用SEG:OFFSET这样来表示，只不过这 是得到的这个值不是实际物理地址，而是变成一个索引，这个索引 指向一个数据结构的一个表项，表项中详细定义了是否在内存中， 段的起始地址、界限、属性等内容，这就是GDT(也可能是LDT)，即 “描述符”， 段大小还是限制在64k。

## Slide 4: 80386
p32位的保护模式，段大小扩展到4GB，段可以被划分为更小的单位， 4K（分页），虚拟内存现在以分页的方式工作，原先80286中一整段要么在内存中，要么不在内存中，现在在内存中的可能只是段的一部分。

## Slide 5: 保护模式（粗略）
p比较粗略，只是建立对保护模式的印象。
p当一条访问内存指令发出一个内存地址时，CPU是这样来归纳出实 际上应该放在数据总线的地址：
1. 根据指令的性质来确定使用哪个段寄存器，例如，放在转移指令中 的地址在代码段，而取数据的指令中的地址在数据段；
2. 根据段寄存器的内容，找到相应的“描述符”；
3. 从描述符中得到基地址；
4. 将指令中发出的地址作为位移，与描述符中界限相比，判断是否越界
5. 将指令的性质与描述符中的访问权限来确定是否越权；
6. 将指令中发出的地址作为位移，与基地址相加得出实际的“物理地 址”。

## Slide 6: GDT/LDT
pGDT，Global Descriptor Table,是一张存放Descriptor的表，可在全局 内访问,所有进程想要访问全局可见的段时，从GDT查询，有且只有 一个。进程从GDTR寄存器中获得GDT的位置，向它发起查询。
pLDT(Local)与GDT相同，但是不是全局的，对于某个进程，它只知 道它自己的LDT。每个进程有自己的LDT，访问自己的段时从LDT查 询。进程从LDTR寄存器中获得LDT的位置，向它发起查询。

## Slide 7: 一堆疑惑
pDescriptor是什么？有什么作用？怎样才能得到Descriptor？
pGDTR/LDTR寄存器存储的是GDT/LDT在内存中的位置，但是只知道 他们的位置怎么能取到Descriptor呢？因为还缺少Descriptor在表中 的具体的偏移量”。
p下面慢慢解释……

## Slide 8: Descriptor

## Slide 9: Descriptor
p保护模式下引入描述符来描述各“数据段”，所有的描述符均为8个 字节（0-7），由第5个字节说明描述符的类型。类型不同，描述符 的结构也有所不同。
p若干个描述符集中在一起组成描述符表，而描述符表本身也是一 种数据段，也使用描述符进行描述。这样，“地址转换”由描述符表来完成，从这个意义上说，描述符表是一张地址转换函数表。

## Slide 10: Selector
pGDT中的每一个描述符都定义了一个段，那么cs，ds等段寄存器是 如何和这些段对应起来的呢(即如何通过段寄存器找到对应的描述符 呢)？
p段寄存器gs的值变成了SelectorVideo；
p不难推测到选择子的大致结构，肯定包含了描述符在描述符表中 的位置（也就是之前说的偏移量）。

## Slide 11: Selector
p选择子是一个2字节的数，共16位，最低2位表示RPL（请求特权等 级），第3位表示查表是利用GDT（全局描述符表）还是LDT（局部 描述符表）进行，最高13位给出了 所需的描述符在描述符表中的地 址。（注：13位正好足够寻址8K项）有了以上三个概念之后可以进 一步工作了，现在程序的运行与实模式下完全一样。各段寄存器仍 然给出一个“段值”，只是这个“假段值”到真正的段地址的转换 不再是“左移4位”，而是利用描述符表来完成。

## Slide 12: GDTR/LDTR
p己经知道了描述符在描述符表中的位置，那描述符表的位置又由 什么来指示呢？
p为了解决这个问题，显然需要引入新的寄存器用于指示GDT/LDT在内存 中的位置。
p在80x86系列中引入了两个新寄存器GDTR和LDTR。

## Slide 13: GDTR
pGDTR用于表示GDT在内存中的段地址和段限（就是表的大小）， 因此GDTR是一个48位的寄存器，其中32位表示段地址，16位表示段 限（最大 64K，每个描述符8字节，故最多有64K/8=8K个描述符）。
p刚才所说的Selector，它的高13位表示的就是描述符在描述符表中 的位置，和这里刚好对应。

## Slide 14: LDTR
pLDTR用于表示LDT在内存中的位置，但是因为LDT本身也是一种数 据段，它必须有一 个描述符，且该描述符必须放在GDT中，因此 LDTR使用了与DS、ES、CS等相同的机制，其中只存放一个“选择 子”，通过查GDT表获得LDT的真正内存地址。
p为什么LDT要放在GDT中？

## Slide 15: LDTR
p 除了选择子的bit3一个为0一个为1用于区分该描述符是在GDT中还 是在LDT中外，描述符本身的结构完全一样。
p既然是这样，为什么要将LDT放在GDT中而不是像GDT那样找一个
GDTR寄存器呢？
pGDT表只有一个，是固定的；而LDT表每个任务就可以有一个，因此有 多个，并且由于任务的个数在不断变化其数量也在不断变化。
p如果只有一个LDTR寄存器显然不能满足多个LDT的要求。因此Intel的做 法是把它放在放在GDT中。

## Slide 16: 引申—IDT(中断描述符表)
p在80x86系列中为中断服务提供中断/陷阱描述符，这些描述符构 成中断描述符表（IDT），并引入一个48位的全地址寄存器存放 IDT 的内存地址。理论上IDT表同样可以有8K项，可是因为80x86只支持 256个中断，因此IDT实际上最大只能有256项（2K大小）。

## Slide 17: 保护模式（回顾图解）

## Slide 18: 保护模式（回顾）
p保护模式下具体一点的寻址过程：
1. 根据指令的性质来确定使用哪个段寄存器，例如，放在转移指令中 的地址在代码段，而取数据的指令中的地址在数据段；
2. 根据段寄存器的内容(选择子)，首先判断描述符是在GDT中还是在 LDT中，如果是在GDT中，根据GDTR以及该段寄存器的内容找到相应 的“描述符”；如果是在LDT中，根据LDTR（选择子）以及GDTR的 内容找到LDT的描述符，得到LDT的地址，然后再根据段寄存器内容 找到相应的“描述符”；
3. 从描述符中得到基地址；
4. 将指令中发出的地址作为位移，与描述符中界限相比，看是否越界；
5. 将指令的性质与描述符中的访问权限来确定是否越权；
6. 将指令中发出的地址作为位移，与基地址相加得出实际的“物理地 址”。

## Slide 19: 缩略词
GDT (Global Descriptor Table)全局描述符表
GDTR (Global Descriptor Table Register)全局描述符表寄存器
LDT (Local Descriptor Table)局部描述符表
LDTR (Local Descriptor Table Register)局部描述符表寄存器
IDT (Interrupt Descriptor Table)中断描述符表（引申内容）
CS (Code Segment)代码段
DS (Data Segment)数据段

## Slide 20
THANKS